## Slide 1
空白区号 | 起始地址 | 空白区容量 | 状态
1 | 5KB | 100KB | 可用
2 | 120KB | 20KB | 可用
3 | 310KB | 256KB | 可用
4 | 1024KB | 48KB | 可用
1．某一存储管理系统采用可变分区分配方案，设当前内存的空白区表如下表所示。
现有四个作业J1，J2，J3，J4，它们分别需要内存20KB、42KB、120KB、130KB的空间，若采用最先适应算法，以怎样的次序可将这四个作业都装入主存，并给出装入后的空白区表。

## Slide 2
空白区号 | 起始地址 | 空白区容量 | 状态
1 | 25KB | 80KB | 可用
2 | 120KB | 20KB | 可用
3 | 310KB | 256KB | 可用
4 | 1024KB | 48KB | 可用
表1 空白区表
空白区号 | 起始地址 | 空白区容量 | 状态
1 | 67KB | 38KB | 可用
2 | 120KB | 20KB | 可用
3 | 310KB | 256KB | 可用
4 | 1024KB | 48KB | 可用
表3空白区表
空白区号 | 起始地址 | 空白区容量 | 状态
1 | 5KB | 48KB | 可用
2 | 120KB | 20KB | 可用
3 | 430KB | 136KB | 可用
4 | 1024KB | 48KB | 可用
表2 空白区表

## Slide 3
空白区号 | 起始地址 | 空白区容量 | 状态
1 | 5KB | 48KB | 可用
2 | 120KB | 20KB | 可用
3 | 560KB | 6KB | 可用
4 | 1024KB | 48KB | 可用
表4 空白区表

## Slide 4
2．（10分）假定某页式管理系统，主存为64KB，分成16块，块号为0，1，2，3，4，…，15。设某作业有4页，其页号为0，1，2，3，被分别装入主存的2，4，1，6块。试问：
（1）该作业的总长度是多少字节？（按十进制）
（2）写出该作业每一页在主存中的起始地址。
（3）若有多个逻辑地址[0，100］、［l，50］、［2，0］、［3，60］，试计算出相应的内存地址。（方括号内的第一个元素为页号，第二个元素为页内位移）

## Slide 5
（1）每块的长度为64KB/16＝4KB
在页式存储管理系统中，页与块大小相等，因此作业总长度为4KB*4=16KB=16384B。
（2）因为页号为0、1、2、3的页分别装入主存入2、4、1、6块中，所以该作业每一页在主存中的起始地址如下：
第0页在主存中的起始地址：4KB*2=8KB=8192B
第1页在主存中的起始地址：4KB*4=16KB=16384B
第2页在主存中的起始地址：4KB*1=4KB=4096B
第3页在主存中的起始地址：4KB*6=24KB=24576B
（3）内存地址=块地址+页内地址，地址变换如下：
逻辑地址[0，100]的内存地址为：4KB*2+100=8292B
逻辑地址[1，50]的内存地址为：4KB*4+50=16434B
逻辑地址[2，0]的内存地址为：4KB*1+0=4096B
逻辑地址[3，60]的内存地址为：4KB*6+60＝24636B
2．（10分）假定某页式管理系统，主存为64KB，分成16块，块号为0，1，2，3，4，…，15。设某作业有4页，其页号为0，1，2，3，被分别装入主存的2，4，1，6块。试问：
（1）该作业的总长度是多少字节？（按十进制）
（2）写出该作业每一页在主存中的起始地址。
（3）若有多个逻辑地址[0，100］、［l，50］、［2，0］、［3，60］，试计算出相应的内存地址。（方括号内的第一个元素为页号，第二个元素为页内位移）

## Slide 6
页号 | 块号
0 1 2 3 | 2 3 1 6
3．若在一分页存储管理系统中，某作业的页表如下所示。已知页面大小为1024字节，试将逻辑地址1011，2148，3000，5012转化为相应的物理地址（注：此处块号即为页面号）。

## Slide 7
（1）对于逻辑地址1011
P=int(1011/1024)=0
W=1011 mod 1024=1011
A=1101=(0,1101)
查页表第0页在第2块，所以物理地址为M=1024*2+1011= 3059。
（2）对于逻辑地址为2148
P=2148/1024=2
W=2148 mod 1024=100
A=2148=(2,100)
查页表第2页在第1块，所以物理地址为M=1024*1+100=1124。
（3）对于逻辑地址为3000
P=3000/1024=2
W=3000 mod 1024=952
A=3000=(2,952)
查页表第2页在第1块，所以物理地址为M=1024*1+952=1976
（4）对于逻辑地址5012
P=5012/1024=4
W=5012 mod 1024=916
因页号超过页表长度，故该逻辑地址非法。

## Slide 8
4．（10分）在一个请求分页系统中，假如系统分配给一个作业的物理块数为3，并且此作业的页面执行顺序为2，3，2，1，5，2，4，5，3，2，5，2。试用FIFO和LRU两种算法分别计算出程序访问过程中所发生的缺页次数。

## Slide 9
页号 | 物理块号
0 | 8
1 | 7
2 | 4
3 | 10
5．某请求页式存储管理，允许用户编程空间为64个页面（每页1kB），主存为 32 kB。如有一用户程序有 10页长，且某时刻该用户页面映射表如图所示。
如果分别遇有对以下三个虚地址：0AC5H、1AC5H、3A05H处的操作，试计算并说明存储管理系统将做如何处理。

## Slide 10
（1）0AC5H=（10 10 1100 0101）B，得d=1011000101，P=2在页表当中搜寻得物理块号4，首址为 4 kB，所以物理地址为（100 1011000101）B=（12C5）H。
合成物理地址为（12C5）H。
（2）1005H=（100 0000000101）B，得d=101000101，P=4页表中没有该页号，此时发生缺页中断，将根据当前的页面调度策略选择页表当中的一项调换出内存，假设选择第0页，则第4页获得内存物理块号8，所以物理地址为（1000 0000000101）B=（2005）H。
合成物理地址为（2005）H。
（3）3A05H=（1110 1000000101）B，得d=1000000101，P=14，页表中没有该页号，根据页面调度策略选择页表当中的一项调换出内存，假设选择第1页，则第7页获得内存物理块号7，所以物理地址为（1111000000101）B=1E05H。
合成物理地址为1E05H。

## Slide 11
6. 在一页式系统中，页表存放在内存中
（1）如果对内存的一次存取需1.5微秒，在没有快表的情况下，问实现一次页面访问的存取时间是多少？
（2）如果系统增加快表，访问一次快表的时间为0.1微秒，且平均命中率为85%，问此时页面访问的存取时间是多少？
先访问页表，再访问内存，时间为:1.5*2=3(微秒)
0.85*（0.1+1.5）+（1-0.85）*（0.1+1.5+1.5）=1.825(微秒)

## Slide 12
7．有一请求分页管理系统，每页可存放200个整数，有一矩阵“int a[100][100]”以先行后列进行存储，此虚拟存储系统，分给进程3个物理块，其中1页用来存放程序，其余2页用来存放数据。假设程序已在内存，其余2页空闲。
程序A: 程序B:
for (i=0;i<=99;i++) for (j=0;j<=99;j++)
for (j=0;j<=99;j++) for (i=0;i<=99;i++)
a[i,j]=0; a[i,j]=0;
程序A和程序B执行过程中各会发生多少次缺页？
程序A对数组a的访问顺序与存储顺序一致，也是按行进行的，因此程序A每访问2行数组元素都会产生一次缺页中断，则访问整个数组会产生100/2=50次缺页中断。
程序B对数组a的访问顺序与存储顺序不一致，因此程序B每访问2个元素将产生一次缺页中断，则访问整个数组会产生10000/2=5000次缺页中断。

## Slide 13
2．虚存的基础是（ ）。
A．局部性理论 B．程序执行时对内存访问不均匀
C．指令局部性 D．变量的连续访问
3．实现虚拟存储器的目的是 （ ）。
A．实现存储保护 B．实现信息共享
C．扩充辅存容量 D．扩充主存容量
4．在地址映射方式中，静态重定位具有的特点是（ ）。
A．可以把一个作业分配在一个不连续的存储区域中
B．可以实现不同作业主存信息的共享
C．地址的变换通常是在装入时一次完成的
D．很容易实现主存的扩充
5．在地址映射方式中，动态重定位具有的特点是（ ）。
A．很难实现主存的扩充,可采用覆盖技术来实现
B．地址在执行过程中是可以改变的
C．很难实现不同作业主存信息的共享
D．非常简单，任何计算机，任何操作系统都可以实现
6．可重定位内存分区分配目的为（ ）。
A．解决碎片问题
B．便于多作业共享内存
C．回收空白区方便
D．摆脱用户干预
A
D
C
B
A

## Slide 14
7．实现虚存最主要的技术是（ ）。
A．整体覆盖 B．整体对换
C．部分对换 D．多道程序设计
8．动态重定位是在作业的（ ）中进行的。
A．编译过程 B．装入过程
C．修改过程 D．执行过程
9．在下面关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。
A．要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存
B．要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存
C．要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中必须一直驻留在内存
D．要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存
10．虚存的可行性的基础是（ ）。
A．程序执行的离散性
B．程序执行的顺序性
C．程序执行的局部性
D．程序执行的并发性
11．在存储管理中，采用覆盖与交换技术的目的是（ ）。
A．减少程序占用的主存空间
B．物理上扩充主存容量
C．提高CPU效率
D．代码在主存中共享
C
D
B
C
A